# بررسی اقتصادی معدن سنگ آهن

# الف: مشخصات کلی

ميزان استخراج ساليانه					200.000 تن

ذخيره قطعي							2.600.000تن

مدت زمان استخراج						12 سال

تعداد روز كاري							300 روز در سال

عیار ماده معدنی :						 14%

قيمت فروش يك تن ماده معدني استخراج شده : 		 ؟  ريال

# ب: ماشين آلات

| تعداد (دستگاه) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 | بيل مكانيكي كوماتسو 220 | 1 |
| 4 | كمپرسي مايلر | 2 |
| 1 | تراكتور | 3 |
| 2 | وانت مزدا دو كابين | 4 |
| 1 | موتور جوش سيار | 5 |
| ١ | تانکرآب چرخدار٢٠٠٠ ليتر | 6 |
| ١ | موتوربرق روشنايي kw5 | 7 |

# ج : تاسيسات

| واحد | مشخصات | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 2عدد | ١٢متري | کانکس | 1 |
| 1عدد | 1 عدد كانتينر 12 متري | انبار معدن | 2 |
| ١عدد | 20٠٠٠ ليتري | تانکر سوخت ثابت | 3 |
| 2 عدد | 3٠٠٠ ليتري | تانکرآب ثابت | 4 |
| 2 عدد | كانكس سرويس وحمام مجزا | حمام و سرويسها | 5 |

# د : هزينه اكتشاف، آماده سازي و راهسازي

هزينه اكتشاف، آماده سازي و راهسازي مورد تاييد 2.700.000.000ريال است.

د : نيروی انسانی

| تعداد | شرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| ١ | سرپرست معدن | 1 |
| 2 | راننده بيل مكانيكي | 2 |
| 3 | راننده كاميون | 3 |
| 2 | راننده وانت | 4 |
| 2 | كارگر فني | 5 |
| 5 | کارگرمعدن | 6 |
| 1 | آشپز | 7 |
| 2 | نگهبان و انباردار | 8 |

علاوه بر هزينه هاي دستمزد، هزینه غذا، هزينه هاي سهم بيمه كارفرما و عيدي و پاداش سالانه نیز باید در نظر گرفته شود.

الف: سهم بيمه كارفرما معادل 23 درصد كل هزينه دستمزدساليانه

ب: عيدي و پاداش معادل يكماه حقوق و دستمزد ساليانه

هـ : هزينه سوخت

| مصرف روزانه (ليتر) | دستگاه | نوع سوخت |
| --- | --- | --- |
| 160 | بيل مكانيكي كوماتسو 220 | گازوئيل |
| 450 | كمپرسي مايلر |  |
| 80 | تراكتور |  |
| 10 | موتوربرق روشنايي kw5 |  |
| 10 | موتور جوش سيار |  |
|  | هزينه روغن،فيلتر و...براي موتورهاي گازوئيلي(40% هزينه سوخت) |  |
| 80 | مزدا دوكابين | بنزين |
|  | هزينه روغن،فيلتر و...براي موتورهاي بنزيني(20% هزينه سوخت) |  |
| 4 كپسول در ماه | آشپزخانه | گاز مايع |

و:  ابزار آلات و لوازم مصرفي

| رديف | شرح | تعداد |
| --- | --- | --- |
| 1 | لباس كار | 15 دست |
| 2 | كفش ايمني | 15 جفت |
| 3 | كلاه ايمني | 15 عدد |
| 4 | لباس گرم | 15 دست |
| 5 | ماسك | 600 عدد |
| 6 | جعبه كمكهاي اوليه | 1 عدد |

ز: هزينه تعمير و نگهداري تاسيسات و ماشين آلات

هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات معادل  ١٠درصد قيمت آنها و براي تاسيسات بجز مخازن ثابت معادل ٥ درصد قيمت آنها درنظر گرفته مي شود.

# ح : هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده

معمولاً 10 % كل هزينه هاي جاري منظور مي شود.

# ط-  هزينه پرداخت حقوق دولتي ، بازسازی و احیاء

هزینه حقوق دولتی 1.000.000 ریال به ازای هر تن است.

هزينه مربوط به بازسازي و احياء منطقه استخراجي 12 % حقوق دولتي است.

جدول محاسبه استهلاک سرمايه گذاري ثابت

| نرخ استهلاك | شرح دارايي مورد استهلاک | رديف |
| --- | --- | --- |
| 25 درصد نزولی | بيل مكانيكي | 1 |
| 35 درصد نزولی | كاميون | 2 |
| 30 درصد نزولی | تانكر آب رساني | 3 |
| 25 درصد نزولی | وانت مزدا- تراکتور | 4 |
| 12 درصد نزولی | ژنراتور 5 كيلو وات | 5 |
| 8 درصد نزولی | تأسيسات و مخازن ثابت | 6 |
| 8 ساله مستقيم | هزينه اكتشاف | 7 |
| 5 ساله مستقيم | موتور جوش سيار | 8 |

# ی- خواسته ها

- پروژه را در محیط Excel  انجام دهید.

- جدول DCF را تنظيم کنيد و NPV وIRR را محاسبه کنيد.

- قيمت تمام شده محصول را محاسبه کنيد (قيمت تمام شده هر تن ماده ماده معدني برابر است با مجموع هزينه هاي توليد تقسيم بر ميزان استخراج ساليانه)

- نقطه سر به سري تولید را به دست آورید.

- دوره بازگشت سرمایه (معمولی و پویا) را محاسبه کنید.