## Slide 1
Victoria Class — بستهٔ بلوپرینت مفهومی (V0.1)
پایه: Nissan Patrol Y62 4Door | کابین: Mercedes G-Class W463 (قدیمی/ارزان‌تر) | هدف: قابل رانندگی و تست
خلاصهٔ تصمیم‌ها (طبق پاسخ‌های شما)
• پایهٔ پروژه: پهن‌ترین گزینه بین Y61/Y62 ⇒ Y62
• کابین هدف: G-Class قدیمی (W463) برای کاهش هزینه
• هدف پهنای Track: «۳۰٪» (اما برای رانندگیِ واقعی پرریسک) ⇒ در این فایل 3 سطح پیشنهاد می‌شود
• ستون‌ها/شیشه جلو: مثل Patrol (بدون تغییر)
• خروجی: چک‌لیست اندازه‌برداری + جدول ایستگاه‌ها (Station) + اهداف ابعادی + نقشهٔ قطعات
Notes: [Sources] - Nissan Patrol Y62 dimensions: https://www.nissan.com.au/vehicles/browse-range/patrol/specs-and-pricing.html - Nissan Patrol Y61 dimensions: https://resource.digitaldealer.com.au/pdf/1400498761584a36bc7993f197613174.pdf - G-Class W463 dimensions: https://www.carsguide.com.au/mercedes-benz/g-class/g350/car-dimensions/2017 - G-Class W463 wheelbase codes: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_G-Class [/Sources]

## Slide 2
انتخاب پلتفرم: Y62 پهن‌تر از Y61
مقایسهٔ ابعاد کلیدی — عددها از منابع مشخصات
ابعاد بیرونی و Track (mm)
پلتفرم
طول
عرض
ارتفاع
Wheelbase
Track جلو
Track عقب
Patrol Y62 (پیشنهادی: پهن‌تر)
5175
1995
1940
3075
1695
1695
Patrol Y61
5050
1940
1855
2970
1605
1625
نتیجهٔ انتخاب
Y62 هم از نظر «عرض بدنه» و هم «Track» پهن‌تر است ⇒ برای پروژهٔ widebody، نقطه شروع بهتر.
نکتهٔ مهندسی (برای قابل رانندگی بودن)
شاسی/فریم را تا جای ممکن دست‌نخورده نگه دارید. پهن‌شدن را با: تعلیق + آفست رینگ + گلگیر/رکاب انجام دهید.
Notes: [Sources] - Y62: https://www.nissan.com.au/vehicles/browse-range/patrol/specs-and-pricing.html - Y61: https://resource.digitaldealer.com.au/pdf/1400498761584a36bc7993f197613174.pdf [/Sources]

## Slide 3
هدف کابین: G-Class قدیمی (W463) برای هزینه کمتر
هدف: نصب ماژول‌های اصلی کابین با براکت/فریم داخلی سفارشی
ابعاد مرجع W463 (برای Envelope داخلی)
مدل مرجع
طول
عرض
ارتفاع
Wheelbase
G-Class W463 (قدیمی/ارزان‌تر)
4662
1760
1951
2850
واقعیت مهم
قطعات کابین G-Class «Plug & Play» روی Patrol نمی‌نشیند.
پس هدف باید این باشد:
• استفاده از پوسته/فرم داشبورد
• ساخت Dash carrier beam سفارشی
• آداپتور رودری‌ها (Backplate + کلیپس)
• پایه صندلی‌ها با صفحه آداپتور
چرا W463 قدیمی؟
• بازار قطعه دست دوم بزرگ‌تر
• الکترونیک ساده‌تر
• ریسک کمتر در پروژهٔ قابل رانندگی
Notes: [Sources] - W463 dims example: https://www.carsguide.com.au/mercedes-benz/g-class/g350/car-dimensions/2017 - Wheelbase codes: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_G-Class [/Sources]

## Slide 4
هدف Track = ۳۰٪ (چالش اصلی پروژه)
عددها بر اساس Track استاندارد Y62 (1695mm)
محاسبات Track و پیامدها
سطح
Track جلو هدف (mm)
افزایش هر طرف
واقعیت اجرایی
استاندارد
1695
—
مبنای کارخانه
سطح 1 (قابل رانندگی)
1898.4
+101.7 / طرف
قابل مدیریت با بازو+رینگ
سطح 2 (تهاجمی)
2000.1
+152.5 / طرف
نیازمند طراحی جدی تعلیق
سطح 3 (۳۰٪)
2203.5
+254.3 / طرف
تقریباً Show car؛ ریسک بالا
نتیجهٔ مهندسی (رک و مستقیم)
۳۰٪ یعنی حدود +254mm برای هر طرف. این با «صرفاً آفست رینگ» به دست نمی‌آید و شما را وارد طراحی کامل: کنترل‌آرم، سگدست، فرمان، زاویه CV، bump-steer و تست سازه می‌کند.
برای پروژه‌ای که باید «قابل رانندگی و تست» باشد، پیشنهاد این بسته: سطح 1 یا نهایتاً سطح 2 + پهنای بصری با گلگیر/رکاب.
یادآوری: Track استاندارد Y62 = 1695mm (Nissan AU)
Notes: [Sources] - Y62 track: https://www.nissan.com.au/vehicles/browse-range/patrol/specs-and-pricing.html [/Sources]

## Slide 5
پیشنهاد رینگ/لاستیک بر اساس Track هدف
با فرض آفست فابریک حدود +40 روی 18x8 — حتماً روی رینگ خودتان چک شود
فرمول ساده برای طراح
روابط پایه
ΔTrack (کل) ≈ 2 × (ΔOffset + Spacer) + 2 × (افزایش پهنای تعلیق/هاب)
مثال: اگر آفست از +40 به -20 برسد ⇒ ΔOffset = 60mm (بیرون‌تر) ⇒ فقط از رینگ: +120mm به Track اضافه می‌شود.
پکیج‌های پیشنهادی (برای شروع CAD)
سطح
Track هدف
رینگ
آفست هدف
لاستیک
بدنه/گلگیر
سطح 1
Track ≈ 1900mm
18x9.0 یا 18x9.5
ET -10 تا -25
35x12.5R18
اوورفندر ~70–90mm/طرف
سطح 2
Track ≈ 2000mm
18x9.5 یا 18x10
ET -25 تا -38
37x12.5R18
اوورفندر ~90–120mm/طرف
سطح 3 (۳۰٪)
Track ≈ 2204mm
18–20x10
ET -50 و پایین‌تر + تعلیق خاص
37–40"
طراحی کامل + تست سخت
آفست فابریک Y62 معمولاً 18x8 ET40 ذکر می‌شود؛ روی رینگ شما حک شده است.
Notes: [Sources] - Y62 track: https://www.nissan.com.au/vehicles/browse-range/patrol/specs-and-pricing.html - Offset example (verify on wheel stamp): https://www.patrol4x4.com/threads/factory-wheel-offset-is-40mm.253946/ [/Sources]

## Slide 6
رفرنس‌های بصری بدنه (برای یکسان‌سازی زبان طراحی)
این تصاویر فقط برای استایل و تناسبات هستند (نه نقشهٔ ساخت)
Front
Side (no logo)
Rear
Top / sunroof
Notes: [Sources] - Visuals are generated/provided within this conversation (no external sources). [/Sources]

## Slide 7
Victoria Class
Notes: [Sources] - Visuals are generated/provided within this conversation (no external sources). [/Sources]

## Slide 8
Victoria Class
Notes: [Sources] - Visuals are generated/provided within this conversation (no external sources). [/Sources]

## Slide 9
Victoria Class
V-Class
Notes: [Sources] - Visuals are generated/provided within this conversation (no external sources). [/Sources]

## Slide 10
Victoria Class
Notes: [Sources] - Visuals are generated/provided within this conversation (no external sources). [/Sources]

## Slide 11
بلوپرینت بدنه: گلگیرها و رکاب‌ها (مفهومی اما عدددار)
خروجی: اهداف ابعادی برای CAD + ساخت
ابعاد هدف (سطح 1: قابل رانندگی)
اوورفندر جلو
+80mm/طرف
اوورفندر عقب
+80mm/طرف
رکاب/راک‌اسلایدر
پوشش 90mm
جدول ابعاد بدنه (Target)
سطح هدف: Track ≈ 1900mm
گلگیر جلو:
• عرض اضافه: 70–90mm/طرف
• ارتفاع لب گلگیر: +15mm
• شعاع قوس: تابع 35"
گلگیر عقب:
• عرض اضافه: 70–90mm/طرف
• Character line هم‌راستا با جلو
رکاب:
• بیرون‌زدگی: 80–100mm
• ارتفاع آزاد: ≥ 260mm
• قاب فلزی زیرین: 3–4mm
Notes: [Sources] - Visuals are generated/provided within this conversation. [/Sources]

## Slide 12
استراتژی شاسی: فریم دست‌نخورده + اوت‌ریگر + تعلیق عریض
برای قابل رانندگی بودن: از «پهن کردن فریم» اجتناب کنید
کیت ساخت: چه چیزهایی باید طراحی/ساخته شود؟
قطعات ساختنی (Fabrication)
1) اوت‌ریگرهای جدید بادی‌مانت
2) براکت رکاب/راک‌اسلایدر
3) براکت گلگیرهای افزوده
4) (سطح 2+) کنترل‌آرم عریض + سگدست اصلاحی
5) اصلاح بامپ‌استاپ و مسیر تایر
نکته: فریم فقط براکت‌خور شود؛ برش/پهن‌کردن ممنوع مگر با مهندس سازه.
نقاط اندازه‌گیری ضروری
• فاصله ریل‌های فریم (داخل/خارج)
• مختصات بادی‌مانت‌ها (X,Y,Z)
• Wheel center → fender lip (Stock)
• عرض تونل گیربکس
• مسیر اگزوز
• مسیر خطوط ترمز/ABS
خروجی مطلوب: اسکن 3D یا برداشت نقطه‌ای.
Notes: [Sources] - Engineering guidance (no single external source). [/Sources]

## Slide 13
بلوپرینت کابین: «قاب نصب» برای قطعات W463 روی Patrol
هدف: نصب با آداپتور (بدون تغییر ستون‌ها/شیشه)
ابعاد داخلی مرجع Patrol برای Envelope
پارامتر
جلو (mm)
عقب (mm)
یادداشت
Shoulder room
1620
1611
برای جاگذاری داشبورد/کنسول و رودری‌ها
Hip room
1503
1482
برای پهنای نشیمن و کنسول وسط
سه ماژول کلیدی (پیشنهاد اجرایی)
A) Dash carrier beam
• تکیه‌گاه چپ/راست به ستون A (پلیت 4mm)
• تکیه‌گاه میانی روی تونل
B) Seat adapter plates
• صفحه 6mm برای تبدیل الگوی پیچ صندلی W463
C) Door-card backplate
• بک‌پلیت 3mm + کلیپس جدید
چک‌لیست برداشت اندازه (کابین)
• فاصله داخلی ستون‌های A در ارتفاع داشبورد
• موقعیت ستون فرمان/پدال نسبت به مرکز
• عرض/ارتفاع تونل گیربکس
• الگوی پیچ‌های صندلی Patrol
• عمق داشبورد تا شیشه
• مسیر HVAC
Notes: [Sources] - Patrol interior room data: https://www.carexpert.com.au/nissan/patrol/2023/specs [/Sources]

## Slide 14
جدول ایستگاه‌ها (Station Lines) — ورژن مفهومی
هر 250mm یک ایستگاه؛ نهایی با اسکن 3D اصلاح می‌شود
Station Table (Top View) — عرض هدف بدنه/گلگیر
X (mm)
ناحیه
عرض بدنه هدف (mm)
عرض با اوورفندر (mm)
یادداشت
-250
سپر جلو
1980
2140
فندر هنوز کامل وارد نشده
0
محور جلو
1995
2155
اوورفندر جلو کامل
750
در جلو
1995
2155
رکاب: +90mm بصری
1550
ستون B
1995
2155
پهنای ثابت کابین
2300
در عقب
1995
2155
هم‌راستا با جلو
3075
محور عقب
1995
2155
اوورفندر عقب کامل
4400
پشت درب صندوق
1955
2115
کاهش جزئی در عقب
5150
سپر عقب
1915
2075
لبه سپر/دیفیوزر
چطور این جدول را «دقیق» می‌کنید؟
این Station Table فقط نقطه شروع است. برای نهایی‌کردن: 1) اسکن 3D بدنه و فریم، 2) استخراج سکشن‌ها در CAD، 3) قفل‌کردن Wheel centerline و B-pillar به عنوان Datum.
بدون اسکن/اندازه‌برداری واقعی، «دقت میلی‌متری» ادعا نیست.
Notes: [Sources] - Y62 overall width baseline: https://www.nissan.com.au/vehicles/browse-range/patrol/specs-and-pricing.html [/Sources]

## Slide 15
لیست اجزا (BOM) + تلرانس پیشنهادی
برای تحویل به طراح/کارگاه
BOM — سطح 1 (قابل رانندگی) + گزینه‌های سطح 2
کد
قطعه
نوع
تعداد
متریال/ضخامت
تلرانس
وضعیت
B-01
اوورفندر جلو (چپ/راست)
بدنه
2
فایبر/کامپوزیت 3–4mm
±2mm
طراحی
B-02
اوورفندر عقب (چپ/راست)
بدنه
2
فایبر/کامپوزیت 3–4mm
±2mm
طراحی
B-03
کاور رکاب (چپ/راست)
بدنه
2
ABS/فایبر 3mm
±2mm
طراحی
C-01
راک‌اسلایدر/رکاب فلزی
شاسی
2
ورق 3–4mm + لوله
±1mm
اندازه‌برداری
C-02
اوت‌ریگر بادی‌مانت (ست کامل)
شاسی
8
ورق 4–6mm
±1mm
اندازه‌برداری
S-01
کنترل‌آرم عریض (اختیاری)
تعلیق
4
فولاد آلیاژی
مهندسی
سطح 2
S-02
سگدست/هاب اصلاحی (اختیاری)
تعلیق
2
فورج/ماشین‌کاری
مهندسی
سطح 2
I-01
Dash carrier beam
کابین
1
فولاد 2–3mm
±1mm
طراحی
I-02
Seat adapter plates
کابین
4
ورق 6mm
±0.5mm
اندازه‌برداری
I-03
Door-card backplate
کابین
4
ورق 3mm
±1mm
طراحی
تلرانس‌ها پیشنهادی‌اند؛ برای قطعات تعلیق/فرمان باید مهندس سازه و تست در نظر گرفته شود.
Notes: [Sources] - Project BOM guidance (no external sources). [/Sources]

## Slide 16
پلن تست و تاییدیه (برای پروژهٔ قابل رانندگی)
بدون تست، wide track خطرناک است
Acceptance Criteria (حداقل‌ها)
حوزه
تست
روش
قبولی
فرمان
Bump-steer
toe در کورس تعلیق
Δtoe < 0.2° در ±50mm
تعلیق
زاویه CV/پلوس
full droop/bump
بدون گیر/ویبره
ترمز/ABS
ABS
تست خشک/خیس
بدون خطای ABS
پایداری
Lane change
تست امن
بدون oversteer خطرناک
بدنه
Clearance
قفل فرمان + bump
≥ 15mm در همه حالات
قانونی
پوشش چرخ
بررسی گلگیر
لاستیک از بالا پوشیده شود
پیشنهاد سخت‌گیرانه (اما ضروری)
برای رسیدن به «ظاهر ۳۰٪» بدون ریسک: Track واقعی را در سطح 1 یا 2 نگه دارید و مابقی را با گلگیر/رکاب و تایر جبران کنید.
اگر اصرار روی ۳۰٪ دارید: باید وارد طراحی کامل فرمان/تعلیق و تست جدی شوید (زمان/هزینه چند برابر).
Notes: [Sources] - Standard engineering test guidance. [/Sources]

## Slide 17
پکیج اندازه‌برداری (برای میلی‌متری کردن نقشه)
این اسلاید را مستقیم بده به تیم اندازه‌برداری/اسکن
Datum ها + لیست اندازه‌ها
Datum پیشنهاد شده
Datum A: مرکز محور جلو روی زمین
Datum B: مرکز محور عقب روی زمین
Datum C: صفحه میانی فریم (Center plane)
همه نقاط با (X,Y,Z) نسبت به A ثبت شوند.
خروجی مطلوب:
• Point cloud (اسکن)
یا
• جدول نقاط (CSV)
اندازه‌های الزامی (Minimum set)
1) مختصات بادی‌مانت‌ها (حداقل 8 نقطه)
2) فاصله ریل‌های فریم: داخل/خارج (3 مقطع)
3) Wheel center → fender lip (12 جهت)
4) پهنای تونل گیربکس (هر 250mm)
5) مسیر اگزوز/مخزن/جک‌پوینت
6) داخل ستون A تا ستون A (ارتفاع داشبورد)
7) الگوی پیچ صندلی‌ها و ارتفاع کف
بدون این‌ها: طراحی دقیق ممکن نیست.
Notes: [Sources] - Measurement methodology is standard practice. [/Sources]

## Slide 18
ضمیمه: نمای بالا / سانروف (برندینگ Victoria Class)
رفرنس بصری برای جایگذاری نوشته و رنگ
این تصویر رندر است؛ برای تولید واقعی ابعاد سانروف/سقف باید از خودرو برداشت شود.
Notes: [Sources] - Visual generated/provided within this conversation. [/Sources]