پروژه درس طراحي سازه هاي فولادي

نيمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

مشخصات ساختمان

نوع اسکلت: فولادي

محل ساخت: طبق جدول

نوع خاك: طبق جدول

تعداد طبقات: ١١ طبقه

ارتفاع خرپشته راه پله ها: 30/2 متر

ارتفاع طبقات: طبقات پاركينگ 30/2 متر، طبقات اداري40/3 متر و طبقات مسكوني 20/3 متر

سيستم باربر جانبي: در جهت X، مهاربند ضربدري و در جهت Y، قاب خمشي

سيستم سقف: تيرچه و بلوك

بارگذاري

شدت بار مرده کف طبقات پاركينگ: 450 كيلوگرم بر متر مربع

شدت بار مرده کف طبقات اداری و مسکونی: 500 كيلوگرم بر متر مربع

شدت بار مرده پشت بام: 650 كيلوگرم بر متر مربع

شدت بار مرده راه پله: 350 كيلوگرم بر متر مربع

شدت بار زنده راه پله: 250 كيلوگرم بر متر مربع

بار واحد سطح ديوارهاي محيطي: 370 كيلوگرم بر متر مربع

درصد وزن دیوارهای محیطی به دلیل وجود بازشوها: 80 درصد

شدت بار پارتیشن طبقات اداري و مسكوني: 110 كيلوگرم بر متر مربع

بار زنده پشت بام: بار برف

مشخصات فيزيكي و مكانيكي مصالح

فولاد

| مشخصات طراحي | مشخصات تحليل |
| --- | --- |
| مقدار | نام | مقدار | نام |
| 4 E 3600 | تنش تسليم، | 785 | جرم واحد حجم،M |
| 4 E 5200 | تنش گسيختگي، | 7850 | وزن واحد حجم، W |
|  |  | 10 E 1/2 | مدول الاستيسيته،E |

بتن

| مشخصات طراحي | مشخصات تحليل |
| --- | --- |
| مقدار | نام | مقدار | نام |
| 4 E 300 | مقاومت فشاري بتن، | 240 | جرم واحد حجم،M |
| 4 E 5000 | تنش تسليم فولادهاي طولي، | 2400 | وزن واحد حجم، W |
| 4 E 6000 | تنش تسليم خاموتها، | 9 E 5/2 | مدول الاستيسيته،E |

ابعاد و كاربري ساختمان ١١ طبقه فولادي براي هر دانشجو

| نام دانشجو | محل ساخت و تيپ خاك | L (m) | M (m) | N (m) | P (m) | Q (m) | پاركينگ | اداري | مسكوني |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | طبقات | پلان | ارتفاع (m) | طبقات | پلان | ارتفاع (m) | طبقات | پلان | ارتفاع (m) |
| آفاق | بروجن– 3 | 5/6 | 5/5 | 5/6 | 0/3 | 5/6 | 1 تا 4 | آ | 10/2 | 5 تا 8 | ج | 0/3 | 9 تا 11 | ج | 15/3 |
| بهناد | بروجرد- 4 | 0/7 | 5/6 | 0/4 | 5/4 | 5/4 | 1 تا 4 | ب | 30/2 | 5 تا 7 | ج | 15/3 | 8 تا 11 | ج | 05/3 |
| حامدی | یجنورد- 4 | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 5/6 | 1 و 2 | ب | 35/2 | 3 تا 6 | ج | 25/3 | 7 تا 11 | د | 35/3 |
| خراشی | آستارا - 3 | 5/3 | 0/4 | 0/7 | 5/3 | 5/4 | 1 تا 5 | آ | 20/2 | 6 تا 8 | ب | 15/3 | 9 تا 11 | ج | 15/3 |
| ذوالفقارخانی | پاوه- 3 | 5/4 | 0/6 | 0/7 | ٥/٤ | ٥/٣ | ١ و ٢ | ب | 10/2 | ٣ تا 5 | د | 05/3 | 6 تا 11 | د | 15/3 |
| سیاه منصوری | کاشان- 2 | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 0/7 | 5/4 | 1 و 2 | آ | 30/2 | 3 تا 5 | آ | 20/3 | 6 تا 11 | ج | 25/3 |
| شاهجویی | اسکو- 1 | 0/4 | 5/3 | 5/6 | 0/4 | 5/5 | 1 تا 3 | آ | 35/2 | 4 تا 6 | آ | 20/3 | 7 تا 11 | ب | 30/3 |
| شاهی | بافت- 3 | 0/3 | 0/3 | 5/3 | 5/3 | 0/4 | 1 تا 3 | آ | 20/2 | 4 تا 7 | آ | 25/3 | 8 تا 11 | ج | 10/3 |
| عمادی | شیروان- 4 | 0/6 | 5/6 | 5/4 | ./7 | 5/6 | 1 و 2 | ب | 20/2 | 3 تا 8 | ب | 30/3 | 9 تا 11 | د | 25/3 |
| فرنیا | قوچان- 2 | 0/5 | 5/4 | 5/5 | 0/6 | 5/4 | 1 و 2 | آ | 30/2 | 3 تا 7 | ب | 15/3 | 8 تا 11 | ج | 15/3 |
| کریم زاده | شهرکرد- 4 | 0/7 | 5/5 | 5/6 | 0/5 | 5/5 | 1 تا 3 | ب | 35/2 | 4 تا 8 | د | 10/3 | 9 تا 11 | د | 05/3 |
| محمدیان | زنجان- 2 | 0/4 | 5/3 | 5/3 | 0/4 | 5/4 | 1 تا 3 | آ | 20/2 | 4 و 5 | آ | 10/3 | 6 تا 11 | ج | 20/3 |
| ابراهیمی | نطنز- 4 | 0/6 | 5/5 | 5/6 | 5/4 | 5/5 | 1 و 2 | آ | 20/2 | 3 تا 6 | آ | 05/3 | 7 تا 11 | ب | 20/3 |
| اصل روستا | ارومیه- 4 | 0/5 | 0/4 | 5/3 | 5/5 | 0/5 | 1 و 2 | آ | 30/2 | 3 تا 5 | آ | 20/3 | 6 تا 11 | ج | 25/3 |
| اکبری خباز | زاهدان-3 | 5/4 | 0/3 | 0/3 | 5/3 | 5/3 | 1 تا 7 | آ | 35/2 | 8 تا 10 | ب | 15/3 | 11 | د | 05/3 |
| حسامی | بیرجند-1 | ٥/٣ | 0/6 | 5/6 | 5/4 | ./7 | 1 تا 8 | ب | 25/2 | 9 و 10 | ج | 05/3 | 11 | ج | 20/3 |
| حمیدزادگان | دامغان-4 | 5/4 | 0/5 | 5/4 | 5/5 | 0/6 | 1 و 2 | آ | 10/2 | 3 تا 5 | آ | 15/3 | 6 تا 11 | د | 20/3 |
| رمضانی | کرمان-2 | 5/5 | 0/7 | 5/5 | 5/6 | 0/5 | 1 تا 9 | آ | 30/2 | 10 | آ | 15/3 | 11 | ج | 25/3 |
| صفری | یزد-1 | 0/4 | 0/4 | 5/3 | 5/3 | 0/4 | ١ تا 5 | ب | 35/2 | 6 تا 9 | ب | 25/3 | 10 و11 | ج | 30/3 |
| طیبی | تهران-2 | 5/6 | 0/3 | 0/3 | 5/3 | 5/3 | 1 تا 6 | آ | 20/2 | 7 و 8 | ب | 30/3 | 9 تا 11 | د | 15/3 |
| عزیززاده | اهواز-4 | 5/4 | 0/6 | 5/6 | 5/4 | 0/7 | 1 تا 3 | آ | 15/2 | 4 تا 10 | ب | 10/3 | 11 | ج | 10/3 |
| قایمی | نوشهر-4 | 0/4 | 0/7 | 5/3 | 5/4 | 0/7 | 1 تا 4 | آ | 30/2 | 5 تا 7 | ج | 25/3 | 8 تا 11 | د | 10/3 |
| کریمی | ساری-3 | 0/6 | 0/7 | ٥/٤ | ٥/٣ | 0/7 | 1 تا 7 | ب | 35/2 | 8 تا 10 | ب | 15/3 | 11 | ج | 05/3 |
| مروتی | تنکابن-4 | 5/5 | 5/5 | 0/7 | 5/4 | 5/5 | 1 تا 8 | آ | 45/2 | 9 | د | 05/3 | 10 و11 | د | 20/3 |
| یعقوبی | فومن-1 | 5/3 | 5/6 | 0/4 | 5/5 | 5/6 | 1 تا 6 | ب | 10/2 | 7 و 8 | ج | 20/3 | 9 تا 11 | ج | 20/3 |
| یوسفیه | ایلام-3 | 0/3 | 5/3 | 5/3 | 0/4 | 5/3 | 1 تا 5 | آ | 25/2 | 6 و 7 | د | 15/3 | 8 تا 11 | د | 25/3 |

مطلوبست:

1- فايل مدلسازي، تحليل و طراحي سازه توسط نرم افزار ETABS، بصورت مجزا برروي يك CD

2- ارائه دفترچه خلاصه محاسبات، شامل موارد زير:

الف- تعريف پروژه (شامل تهيه پلانها و كاربري هر طبقه) براي هر دانشجو

ب- جدول خلاصه بارگذاري، محاسبه نيروهاي زلزله و فرضيات در نظر گرفته شده

ج- جدول مقاطع در نظر گرفته شده براي طراحي تيرها، ستونها و مهاربند‌ها و جدول تيپ‌بندي ستونها، تيرها و مهاربندها به تفكيك طبقات

- جدول تركيبات بارگذاري بكار رفته در طراحي

- كنترل تغييرمكانهاي جانبي براساس آئين‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 زلزله ایران ويرايش 4) و در صورت نياز، انجام آناليز

- طراحي دستي صفحه ستون و فنداسيون تقاطع3-F

- طراحي دستي اتصالات تير به ستون تقاطع 6-D در سقف طبقه 9 (در هر دو جهت)

- طراحي دستي اتصال مهاربند به تير و ستون در اتصال5-G  سقف طبقه 2

- تحليل ديناميكي طيفي

- طراحي پي با نرم افزار SAFE

ك-  ارائه‌ي اوليه ي پروژه شامل فايل مدلسازي و بارگذاري در ETABS و تيپ بندي مقاطع و دفاع از آن، پايان آذر 1402

ل- ارائه‌ي نهايي پروژه شامل فايل نهائي مدلسازي و طراحي در ETABS و SAFE بر روي CD و طراحي دستي موارد خواسته شده و مقاطع تيپ بندي شده بصورت دفترچه محاسبات و دفاع از مدلسازي و طراحيها، اوایل دی1402  (زمان دقيق ارائه و تحويل نهائي متعاقبا اعلام مي شود)

موفق باشيد- قلهكي- مهرماه 1402