# بررسي اقتصادي معدن سنگ آهن

# الف: مشخصات کلي

ميزان استخراج ساليانه					150.000 تن

ذخيره قطعي							2.600.000تن

مدت زمان استخراج						14 سال

تعداد روز كاري							300 روز در سال

عيار ماده معدني :						 15%

قيمت فروش يك تن ماده معدني استخراج شده : 		؟  ريال

# ب: ماشين آلات

| تعداد (دستگاه) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 | بيل مكانيكي كوماتسو 220 | 1 |
| 3 | كمپرسي مايلر | 2 |
| 1 | تراكتور | 3 |
| 1 | وانت مزدا دو كابين | 4 |
| 1 | موتور جوش سيار | 5 |
| ١ | تانکرآب چرخدار4٠٠٠ ليتر | 6 |
| ١ | موتوربرق روشنايي kw5 | 7 |

# ج : تاسيسات

| واحد | مشخصات | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| ١عدد | ١٢متري | کانکس | 1 |
| 2عدد | كانتينر 12 متري | انبار معدن | 2 |
| ١عدد | 15000 ليتري | تانکر سوخت ثابت | 3 |
| 2 عدد | 3٠٠٠ ليتري | تانکرآب ثابت | 4 |
| 2 عدد | كانكس سرويس وحمام مجزا | حمام و سرويسها | 5 |

# د : هزينه اكتشاف، آماده سازي و راهسازي

هزينه اكتشاف، آماده سازي و راهسازي مورد تاييد 150.000.000  ريال است.

د : نيروي انساني

| تعداد | شرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| ١ | سرپرست معدن | 1 |
| ١ | راننده بيل مكانيكي | 2 |
| 2 | راننده كاميون | 3 |
| ١ | راننده وانت | 4 |
| 2 | كارگر فني | 5 |
| ٢ | کارگرمعدن | 6 |
| ١ | آشپز | 7 |
| ١ | نگهبان و انباردار | 8 |

علاوه بر هزينه هاي دستمزد، هزينه غذا، هزينه هاي سهم بيمه كارفرما و عيدي و پاداش سالانه نيز بايد در نظر گرفته شود.

الف: سهم بيمه كارفرما معادل 23 درصد كل هزينه دستمزدساليانه

ب: عيدي و پاداش معادل يكماه حقوق و دستمزد ساليانه

هـ : هزينه سوخت

| مصرف روزانه (ليتر) | دستگاه | نوع سوخت |
| --- | --- | --- |
| 180 | بيل مكانيكي كوماتسو 220 | گازوئيل |
| 400 | كمپرسي مايلر |  |
| 580 | تراكتور |  |
| 5 | موتوربرق روشنايي kw5 |  |
| 5 | موتور جوش سيار |  |
|  | هزينه روغن،فيلتر و...براي موتورهاي گازوئيلي(40% هزينه سوخت) |  |
| 60 | مزدا دوكابين | بنزين |
|  | هزينه روغن،فيلتر و...براي موتورهاي بنزيني(20% هزينه سوخت) |  |
| 4 كپسول در ماه | آشپزخانه | گاز مايع |

و:  ابزار آلات و لوازم مصرفي

| رديف | شرح | تعداد |
| --- | --- | --- |
| 1 | لباس كار | 11 دست |
| 2 | كفش ايمني | 11 جفت |
| 3 | كلاه ايمني | 11 عدد |
| 4 | لباس گرم | 11 دست |
| 5 | ماسك | 500 عدد |
| 6 | جعبه كمكهاي اوليه | 2 عدد |

ز: هزينه تعمير و نگهداري تاسيسات و ماشين آلات

هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات معادل  ١٠درصد قيمت آنها و براي تاسيسات بجز مخازن ثابت معادل ٥ درصد قيمت آنها درنظر گرفته مي شود.

# ح : هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده

معمولاً 10 % كل هزينه هاي جاري منظور مي شود.

# ط-  هزينه پرداخت حقوق دولتي ، بازسازي و احياء

هزينه حقوق دولتي 200.000 ريال به ازاي هر تن است.

هزينه مربوط به بازسازي و احياء منطقه استخراجي 12 % حقوق دولتي است.

جدول محاسبه استهلاک سرمايه گذاري ثابت

| نرخ استهلاك | شرح دارايي مورد استهلاک | رديف |
| --- | --- | --- |
| 25 درصد نزولي | بيل مكانيكي | 1 |
| 35 درصد نزولي | كاميون | 2 |
| 30 درصد نزولي | تانكر آب رساني | 3 |
| 25 درصد نزولي | وانت مزدا- تراکتور | 4 |
| 12 درصد نزولي | ژنراتور 5 كيلو وات | 5 |
| 8 درصد نزولي | تأسيسات و مخازن ثابت | 6 |
| 8 ساله مستقيم | هزينه اكتشاف | 7 |
| 5 ساله مستقيم | موتور جوش سيار | 8 |

# ي- خواسته ها

- پروژه را در محیط Excel  انجام دهید.

- جدول DCF را تنظيم کنيد و NPV وIRR را محاسبه کنيد.

- قيمت تمام شده محصول را محاسبه کنيد (قيمت تمام شده هر تن ماده ماده معدني برابر است با مجموع هزينه هاي توليد تقسيم بر ميزان استخراج ساليانه)

- نقطه سر به سري تولید را به دست آورید.

- دوره بازگشت سرمایه (معمولی و پویا) را محاسبه کنید.